# Blaney-Criddle
Die Blaney-Criddle Formel wird zur Berechnung der Verdunstung bei Bewässerungsprojekten in den USA verwendet. Die Blaney-Criddle-Formel nutzt die Temperatur und die Tageslänge:

mit
= potentieller Verdunstung in cm/Monat, = Lufttemperatur in °Celsius. Wenn < 3 °C = 1, = empirischer Faktor, = monatlicher Faktor der aktuellen zur mittleren Tageslänge.
In R kann die Verdunstung wie folgt berechnet werden.
t <- c(0:35); d <- 0.85; k <- 1.90; E <- (0.142*t+1.095)*(t+17.8)*k*d; plot(t, E);