# Philipp
Die Infiltrationsmenge nach einer Zeit wird nach Philipp berechnet mit:
from pylab import * def PhilippInt(t): S = 85.0 K = 5.0 Ip = S*t**(0.5)+K*t return Ip t = arange(0.0, 60.0, 0.5) plot(t, PhilippInt(t)) ytext = ylabel('Infiltrationsmenge (mm)') xtext = xlabel('Zeit (Min.)') show()

mit der Sorptivität in und der hydraulischen Leitfähigkeit in .
Aus dieser Gleichung kann die Gleichung für die Infiltrationsrate durch Ableiten erstellt werden:
from pylab import * def Philipp(t): S = 85.0 K = 5.0 ip = 0.5*S*t**(-0.5)+K return ip t = arange(0.0, 60.0, 0.5) plot(t, Philipp(t)) ytext = ylabel('Infiltrationsmenge (mm)') xtext = xlabel('Zeit (Min.)') show()

<latex> \setlength{\unitlength}{1mm} \begin{picture}(93,46) \put(0,14){\vector(1,0){60}} \put(61,13){} \put(20,4){\vector(0,1){37}} \put(19,43){} \put(50,34){\circle*{2}} \put(52,35){} \multiput(20,34)(4,0){8}{\line(1,0){2}} \put(14.5,33.5){} \multiput(50,14)(0,4){5}{\line(0,1){2}} \put(48,11){} \put( 2,8){\vector(3,1){56}} \put(59,26.5){} \multiput(50,34)(1.9,-5.7){2} {\line(1,-3){1.2}} \put(52,22){} \multiput(50,34)(-5.8,-1.933){6} {\line(-3,-1){3.6}} \put(12,21){} \put(22,8){\vector(-1,3){10.5}} \put(10,41){} \end{picture} </latex>